ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	    КОМПЛЕКСА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО
		    "ЭЛЕКТРОНИКА МС 0202"


	       ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ДРАЙВЕРА ПЕЧАТАЮЩЕГО
		    УСТРОЙСТВА  LP.SYS V05.06




			    ЛИСТОВ 9






















			    1989





			    - 2 -



			  АННОТАЦИЯ


     В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ДАНО ОПИСАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ  ДРАЙВЕРА   ПЕЧАТИ   LP.SYS   ВЕРСИИ  V05.06 .
ДРАЙВЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРИНТЕРАМИ  ТИПА  
EPSON, CPF H80, ROBOTRON, D100M И D100. ДРАЙВЕР  РАССЧИТАН НА 
ПЕЧАТЬ ТЕКСТА, ПОДГОТОВЛЕННОГО  СИМВОЛАМИ  ИЗ  НАБОРА  КОИ8,  
ЕСЛИ  ТЕКСТ НАБРАН СИМВОЛАМИ ИЗ  НАБОРА КОИ7 И В ТЕКСТЕ ЕСТЬ 
КОДЫ  <РУС>, <ЛАТ>,  ТО  ДРАЙВЕР  ПРЕОБРАЗУЕТ ТЕКСТ В НАБОР 
КОИ8. ЕСЛИ ТЕКСТ НАБРАН СИМВОЛАМИ ИЗ НАБОРА КОИ7 И НЕТ КОДОВ   
<РУС>,   <ЛАТ>,   ТО  МОЖНО   ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ   РЕЖИМОМ,  В 
КОТОРОМ СТРОЧНЫЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ ПРЕОБРАЗУЮТСЯ  В ЗАГЛАВНЫЕ 
РУССКИЕ.
    НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ДРАЙВЕРА LP.SYS
ВЫПОЛНЕНА ДЛЯ ПРИНТЕРА ROBOTRON.




			    - 3 -



	1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ



     1.1.	ПРИОСТАНОВКА ПЕЧАТИ СТРАНИЦЫ


     КОМАНДА:

		SET LP: ASK

УСТАНАВЛИВАЕТ   РЕЖИМ   ПРИОСТАНОВКИ    ПЕЧАТИ     ОЧЕРЕДНОЙ
СТРАНИЦЫ.  ПЕРЕД  ПЕЧАТЬЮ  СТРАНИЦЫ  НА  ТЕРМИНАЛ  ВЫВОДИТСЯ
ВОПРОС:

	Page ready ?

ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ:
			
	Y <ВК>   - ПЕЧАТАТЬ СТРАНИЦУ;
	I <ВК>   - ИГНОРИРОВАТЬ СТРАНИЦУ;
	N <ВК>   - ПРЕКРАТИТЬ ПЕЧАТЬ.

     КОМАНДА:

		SET LP: NOASK

ОТМЕНЯЕТ РЕЖИМ	ASK.




     1.2.	УСТАНОВКА ЛЕВОЙ ГРАНИЦЫ ЛИСТА


     КОМАНДА:

		SET LP: BEGIN=NNN

УСТАНАВЛИВАЕТ ЧИСЛО ПРОБЕЛОВ ПЕРЕД  ПЕЧАТЬЮ КАЖДОЙ СТРОКИ.




			    - 4 -




     1.3.	УСТАНОВКА ПОЛЯРНОСТИ СИГНАЛА


     КОМАНДА:

		SET LP: COM	

УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ИНВЕРСНОГО ВЫХОДНОГО КОДА. 


    КОМАНДА:

		SET LP: NOCOM	

ОТМЕНЯЕТ РЕЖИМ	COM.



     1.4.	УСТАНОВКА РЕГИСТРА СОСТОЯНИЯ


     КОМАНДА:

		SET LP CSR=XXXXXX

УСТАНАВЛИВАЕТ   АДРЕС   РЕГИСТРА    СОСТОЯНИЯ    ПЕЧАТАЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА  ДЛЯ УКНЦ CSR=176664.



     1.5.	УСТАНОВКА ТИПА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА


     КОМАНДА:

		SET LP: DEV=N

УСТАНАВЛИВАЕТ ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА. ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
	N: 

       -1	ROBOTRON;
	0	D100;
	1  	EPSON; CPF H80
	2	D100M.




			    - 5 -



     1.6.	УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ КОДА ESC.

    
     КОМАНДА:	

		SET LP: ESC=XXX

УСТАНАВЛИВАЕТ ЗНАЧЕНИЕ КОДА ESC РАВНЫМ XXX, ОБЫЧНО ESC=33.

     КОМАНДА:

		SET LP: NOESC

УСТАНАВЛИВАЕТ ЗНАЧЕНИЕ КОДА ESC РАВНЫМ 400.



      1.7.	ПЕРЕДАЧА КОДА "ПЕРЕВОД ФОРМАТА"


    КОМАНДА:

		SET LP: NOFEED

ЗАПРЕЩАЕТ    ДРАЙВЕРУ   ПЕРЕДАВАТЬ  КОД   "ПЕРЕВОД  ФОРМАТА"
ПРИНТЕРУ, ЭТОТ КОД ЗАМЕНЯЕТСЯ НА КОД "ПЕРЕВОД СТРОКИ".

    КОМАНДА:

		SET LP: FEED

ОТМЕНЯЕТ РЕЖИМ  NOFEED.


      1.8.	ВВЕДЕНИЕ СИМВОЛОВ "[ ] { } | @ \"
		ДЛЯ ПРИНТЕРА CPF H80
	

    КОМАНДА:

		SET LP: ZNAK

ВВОДИТ ЗНАКИ "[ ] { } | \ @ " ВМЕСТО СИМВОЛОВ, КОТОРЫЕ
ЗАШИТЫ В ПЗУ ПРИНТЕРА CPF H80.

    КОМАНДА:

		SET LP: NOZNAK

ВЫБИРАЕТСЯ ОСНОВНОЙ НАБОР ЗНАКОВ, ЗАШИТЫХ В ПЗУ ПРИНТЕРА.




			    - 6 -



 
     1.9.	РАСПОЗНАВАНИЕ КОДОВ <РУС>, <ЛАТ>

     
     КОМАНДА:

		SET LP: KOI

УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ  РАСПОЗНАВАНИЯ  В  ТЕКСТЕ  КОДОВ  <РУС>,
<ЛАТ> ПРИ ЭТОМ ТЕКСТ МОЖЕТ БЫТЬ  ПОДГОТОВЛЕН  НАБОРОМ  КОДОВ
КОИ7. 

     КОМАНДА: 

		SET LP: NOKOI

УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ  ИГНОРИРОВАНИЯ  В  ТЕКСТЕ  КОДОВ  <РУС>,
<ЛАТ> ПРИ ЭТОМ ЕСЛИ ТЕКСТ ПОДГОТОВЛЕН НАБОРОМ КОДОВ КОИ7, ТО
СТРОЧНЫЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ  БУДУТ  ПРЕОБРАЗОВАНЫ  В  ЗАГЛАВНЫЕ
РУССКИЕ.




     1.10.	УСТАНОВКА ДЛИНЫ СТРАНИЦЫ


     КОМАНДА:

		SET LP: LENGTH=NNN

УСТАНАВЛИВАЕТ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СТРОК  В  СТРАНИЦЕ.  ПОСЛЕ  ПЕЧАТИ
ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКИ В СТРАНИЦЕ ПРИНТЕРУ ПОДАЕТСЯ  КОД  "ПЕРЕВОД
ФОРМАТА".



     1.11.	ИГНОРИРОВАНИЕ НИЖНЕГО РЕГИСТРА


     КОМАНДА:

		SET LP: NOLC

УСТАНАВЛИВАЕТ   РЕЖИМ   ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   СТРОЧНЫХ   БУКВ   В
ЗАГЛАВНЫЕ.


     КОМАНДА:

		SET LP: LC

ОТМЕНЯЕТ РЕЖИМ	NOLC.




			    - 7 -




     1.12.	НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ


     КОМАНДА:

		SET LP: PAGE=N

ЕСЛИ N   НЕ РАВНО НУЛЮ  УСТАНАВЛИВАЕТ  РЕЖИМ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ
НУМЕРАЦИИ СТРАНИЦ ТЕКСТА В ВИДЕ: - N - . ПРИ N РАВНЫМ   НУЛЮ
СТРАНИЦЫ НЕ НУМЕРУЮТСЯ.

     КОМАНДА:

		SET LP: BLANK=NNN

УСТАНАВЛИВАЕТ ПОЗИЦИЮ,  В  КОТОРОЙ  БУДЕТ  ПЕЧАТАТЬСЯ  НОМЕР
СТРАНИЦЫ (НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВ-
ЛЕННОМ SET ПАРАМЕТРЕ ASK).


     1.13.	УСТАНОВКА МЕЖСТРАНИЧНОГО ИНТЕРВАЛА


     КОМАНДА:

		SET LP: SKIP=NNN

УСТАНАВЛИВАЕТ ЧИСЛО  СТРОК  МЕЖСТРАНИЧНОГО  ПРОМЕЖУТКА,  ЭТО
ЧИСЛО СТРОК ВХОДИТ В ОБЩЕЕ  ЧИСЛО  СТРОК  В  СТРАНИЦЕ  И  НЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ НЕГО. NNN -  ЧИСЛО  СТРОК  МЕЖСТРАНИЧНОГО
ИНТЕРВАЛА.




     1.14.	УСТАНОВКА ВЕКТОРА ПРЕРЫВАНИЯ


     КОМАНДА:

		SET LP:VECTOR=XXX

УСТАНАВЛИВАЕТ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ ОТ  ПЕЧАТАЮЩЕГО  УСТРОЙСТВА
(УКНЦ VECTOR=464).




			    - 8 -



	2. ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ EPSON,CPFH80 И ROBOTRON


     2.1.	УСТАНОВКА ДЛИНЫ СТРОКИ


     КОМАНДА:
		SET LP: WIDTH=NNN

УСТАНАВЛИВАЕТ ДЛИНУ СТРОКИ В СИМВОЛАХ. NNN - ЧИСЛО  СИМВОЛОВ
В СТРОКЕ, ЛИШНИЕ СИМВОЛЫ ИГНОРИРУЮТСЯ.


     2.1.	УСТАНОВКА ШРИФТА ПЕЧАТИ


     КОМАНДА:
		SET LP: SHRIFT=NNN

УСТАНАВЛИВАЕТ ЗНАЧЕНИЕ ШРИФТА ПЕЧАТИ. ДЛЯ ПРИНТЕРА  EPSON, CPFH80
ЗНАЧЕНИЕ  ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ СУММИРОВАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ ТРЕБУЕМЫХ 
ШРИФТОВ. ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ШРИФТ ОТМЕНЯЕТ УПЛОТНЕННЫЙ.

	ПАЙКА			0
	ЭЛИТА			1
	ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ	2
	УПЛОТНЕННЫЙ		4
	ВЫДЕЛЕНЫЙ		8
	ДВУУДАРНЫЙ	       16
	ДВОЙНОЙ ШИРИНЫ	       32
	КУРСИВ		       64
	С ПОДЧЕРКИВАНИЕМ      128

ПРИМЕР: ТРЕБУЕТСЯ НАПЕЧАТАТЬ ТЕКСТ ШРИФТОМ: ЭЛИТА КУРСИВОМ С
ПОДЧЕРКИВАНИЕМ. РЕШЕНИЕ: NNN=1+64+128=193, ДАЕМ КОМАНДУ:

		SET LP: SHRIFT=193.

ДЛЯ  ПРИНТЕРА   ROBOTRON   ЗНАЧЕНИЕ   ШРИФТА   ОПИСАНО В
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.


      2.2.	УСТАНОВКА ПЛОТНОСТИ ПЕЧАТИ СТРОК


      КОМАНДА:
		SET LP: VINT=NNN

УСТАНАВЛИВАЕТ ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ СТРОК СО  ЗНАЧЕНИЕМ  NNN/216
СТРОК НА ДЮЙМ. ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛОТНОСТЬ 6 СТРОК НА ДЮЙМ.
ПРИМЕЧАНИЕ:SET ПАРАМЕТР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ДЛЯ ПРИНТЕРА D100M.




			    - 9 -




    	3.	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДРАЙВЕРА


     УСТАНОВЛЕННЫЕ КОМАНДАМИ SET РЕЖИМЫ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА ДИСК
И ДЕЙСТВУЮТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА  НЕ  БУДУТ  ИЗМЕНЕНЫ  СЛЕДУЮЩЕЙ
КОМАНДОЙ SET. ЕСЛИ ДРАЙВЕР ЗАГРУЖЕН В ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ, ТО
SET РЕЖИМЫ  ИЗМЕНЯЮТСЯ  ТОЛЬКО  ПОСЛЕ  ВЫГРУЗКИ  ДРАЙВЕРА  И
ЗАГРУЗКИ НОВОЙ КОПИИ.
     ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ДРАЙВЕРА  НА  КОМПЬЮТЕРЕ  УКНЦ  
НЕОБХОДИМО ДАТЬ КОМАНДЫ:

     1) ДЛЯ ПРИНТЕРА D100

	SET LP:DEV=0
	SET LP:NOZNAK
	SET LP:NOCOM

     2) ДЛЯ ПРИНТЕРА ROBOTRON

 	SET LP:DEV=-1
	SET LP:NOCOM
	SET LP:NOZNAK

     3) ДЛЯ ПРИНТЕРА EPSON

	SET LP:DEV=1
	SET LP:COM
	SET LP:NOZNAK
	R LP.SYS

     4) ДЛЯ ПРИНТЕРА CPF H80

	SET LP:DEV=1
	SET LP:COM
	SET LP:ZNAK
	R LP.SYS

     4) ДЛЯ ПРИНТЕРА D100M

	SET LP:DEV=2
	SET LP:COM      (ДЛЯ ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ)
	SET LP:NOZNAK
	R LP.SYS

     ПРИ   ИСПОЛЬЗОВАНИИ   ПРИНТЕРА   ROBOTRON    НЕОБХОДИМО
УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 8-1 И 9-1 В ПОЛОЖЕНИЕ OFF.